上海市崇明区建设和管理委员会

防汛防台专项应急预案

（2022年版）

目录

1  总则	1

1.1  编制目的	1

1.2  编制依据	1

1.3  适用范围	1

1.4  工作原则	1

2  风险分类	1

2.1  施工工地类	2

2.2  既有建筑类	2

2.3  燃气及相关设施类	2

2.4  地下空间和道路照明类	2

3  组织体系	2

3.1  防汛防台组织机构	2

3.2  指挥职责	3

3.2.1  总指挥	3

3.2.2  副总指挥	3

3.3  区建设管理委主要职责	3

3.4  区建设工程安全质量监督站主要职责	4

3.5  区燃气管理所主要职责	5

3.6  区城市综合管理事务中心主要职责	5

3.7  区建筑建材业管理所主要职责	6

3.8  相关单位主要职责	6

4  应急响应分级与行动	7

4.1  级别划分	7

4.2  响应行动	7

4.2.1  Ⅳ级响应（蓝色响应）	7

4.2.2  Ⅲ级响应（黄色响应）	8

4.2.3  Ⅱ级响应（橙色响应）	9

4.2.4  Ⅰ级响应（红色响应）	10

4.3  响应结束	11

5  后期处置	11

5.1  善后处置	11

5.2  总结评估	11

6  值班制度	11

7  预案管理	12

7.1  预案解释	12

7.2  预案修订	12

7.3  预案实施	12

1  总则

1.1  编制目的

为有效应对台风、暴雨、大风、雷电等灾害性天气对房屋建筑、燃气设施等产生的影响，切实做好建设管理系统防汛防台工作，预防和及时处置突发事件，保证抢险救灾工作高效有序进行，最大限度地减轻台风、暴雨等灾害造成的损失，确保安全度汛，保障人民生命财产安全，维护城市正常运行。

1.2  编制依据

根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《上海市防汛条例》《上海市突发公共事件总体应急预案》《上海市防汛防台专项应急预案》《崇明区防汛防台专项应急预案》等，以及上海市崇明区建设和管理委员会（以下简称“区建设管理委”）管理职能，编制本预案。

1.3  适用范围

本预案适用于本区建设管理领域内因台风、暴雨、大风、雷电等引起的突发事件的应急处置。

1.4  工作原则

统一领导，分级负责;行业指导，属地响应;以人为本，科学决策;预防为主，防救结合;快速反应，协同应对。

2  风险分类

根据台汛对本区建设管理行业可能造成的影响，主要风险有以下四类：

2.1  施工工地类

本区每年有相当数量的房屋建筑要实施新建、改建、扩建以及修缮，这些房屋建筑施工要经历汛期。汛期中台风、暴雨等灾害性天气，对工地的施工安全影响极大，保障施工工地汛期的安全施工、人员安全是汛期的重要工作。重点风控对象：在监在建建筑工地。

2.2  既有建筑类

既有建筑玻璃幕墙因自然老化损伤、年久失修等问题，容易受台风、暴雨等因素造成玻璃破裂或整块坠落造成事故。重点风控对象：既有建筑玻璃幕墙。

2.3  燃气及相关设施类

确保汛期燃气正常供应，是重要民生保障。重点风控对象:一是燃气场站的避雷、用电设施、报警装置等正常运转;二是燃气场站内防涝、防风;三是燃气输配系统正常运行。

2.4  地下空间和道路照明类

受汛期大风、水淹等影响，对城市地下空间和道路照明体系也存在一定风险隐患。重点风控对象:一是灯杆倒塌，灯具坠落，导致伤人损物;二是道路照明相关设备设施漏电伤人；三是道路照明体系出现大面积瘫痪；四是地下空间出现雨水倒灌等。

3  组织体系

3.1  防汛防台组织机构

区建设管理委成立防汛防台领导小组，负责组织协调本区建设管理行业的防汛防台工作，指导区建设工程安全质量监督站、区燃气管理所、区城市综合管理事务中心、区建筑建材业管理所防汛防台工作。区建设管理委防汛防台领导小组总指挥由委主要领导担任，副总指挥由委分管领导担任，相关单位主要领导为小组成员。领导小组办公室设在委建设监管科，负责领导小组日常工作，综合协调区建设管理委防汛防台工作。

3.2  指挥职责

3.2.1  总指挥

在区委、区政府领导下，根据区防汛指挥部指示，全面指挥区建设管理委防汛防台工作。

3.2.2  副总指挥

（一）根据出现的险情，为总指挥提出排险、抢险方案，及时汇总、分析灾情，为总指挥提供决策依据。

（二）统筹做好施工工地、既有建筑玻璃幕墙、燃气、地下空间及道路照明设施设备险情的排除，并指挥相关单位做好抢险救灾工作。

（三）指挥调运排险抢险所需的人员、车辆和物资。

3.3  区建设管理委主要职责

3.3.1  配合区政府、区防汛指挥部做好建设管理行业防汛防台工作。

3.2.2  贯彻执行国家、本市和本区防汛防台相关法规、政策和调度命令，及时上报并处理防汛防台工作中出现的重大问题。

3.2.3  制订、修编区建设管理委防汛防台专项应急预案并对落实情况进行监督管理。督促、指导委属各单位根据各自职责组织修编防汛防台专项应急预案，落实抢险救灾队伍，准备足够的救灾物资和器材，并上报委防汛防台领导小组备案。

3.2.4  负责搜集上报台汛期间本区建设管理行业安全动态信息，负责日常防汛宣传、行业灾害情况统计和防灾分析评估等工作。

3.2.5  负责组织、指导、检查、监督本区建设管理行业防汛防台工作。

3.2.6  负责协调、处置台汛期间本区建设管理行业重大突发公共事件，组织协调应急抢险队伍、应急力量。

3.2.7  承办区政府、防汛指挥部交办的其他任务。

3.4  区建设工程安全质量监督站主要职责

3.4.1  在区防汛指挥部和区建设管理委的指导下，协同乡镇做好建筑施工领域的防汛防台工作和应急抢险救灾任务及突发事件的处置。

3.4.2  指导、督促建设单位、施工企业及权属单位分别落实全区在监在建建筑工地、既有建筑玻璃幕墙的汛前防汛安全隐患排查整改、防汛防台和应急抢险工作。

3.4.3  对全区在监在建建筑工地、既有建筑玻璃幕墙开展汛前及汛期检查，落实深基坑、塔吊、升降机械、脚手架及玻璃幕墙等防汛防台安全管理措施。督促建筑工地规范排放生活污水、施工泥浆，落实排水设施疏通养护等防汛排涝保障措施。

3.4.4  及时传递、上报在监在建建筑工地、既有建筑玻璃幕墙的受灾、救灾情况和相关统计数据。

3.4.5  承办区防汛指挥部和区建设管理委交办的其他任务。

3.5  区燃气管理所主要职责

3.5.1  在区防汛指挥部和区建设管理委的指导下，协同乡镇做好燃气行业的防汛防台工作和应急抢险救灾任务及突发事件的处置。

3.5.2  指导、督促燃气企业落实燃气场站的汛前防汛安全隐患排查整改、防汛防台和应急抢险工作，对突然断水、断电、停气等突发事件，尽全力保障燃气供应。

3.5.3  对全区燃气生产、储配、输配及经营站点开展防汛安全监督检查。

3.5.4  及时传递、上报燃气场站的受灾、救灾情况和相关统计数据。

3.5.5  承办区防汛指挥部和区建设管理委交办的其他任务。

3.6  区城市综合管理事务中心主要职责

3.6.1  在区防汛指挥部和区建设管理委的指导下，协同乡镇做好地下空间、道路照明的防汛防台工作和应急抢险救灾任务及突发事件的处置。

3.6.2  指导、督促地下空间、架空线及综合管廊的权属单位的汛前防汛安全隐患排查整改、防汛防台和应急抢险工作。

3.6.3  对道路照明灯杆倒塌、地下空间排水和架空线断裂等安全隐患开展防汛安全监督检查。

3.6.4  及时传递、上报地下空间、道路照明的受灾、救灾情况和相关统计数据。

3.6.5  承办区防汛指挥部和区建设管理委交办的其他任务。

3.7  区建筑建材业管理所主要职责

3.7.1  负责做好本单位的防汛防台工作，对办公场所供电线路、下水管道、露天平台等重点部位进行检查防护。

3.8  相关单位主要职责

3.8.1  相关单位应根据国家、本市及本区防汛防台相关法律法规、合同约定等，落实防汛主体责任，结合工作实际，制订、修订防汛防台应急预案，做好防汛演练培训、物资储备等应急保障工作。

3.8.2  按照市、区建设管理部门和乡镇等要求，加强防汛防台安全隐患排查，落实对防汛排水管道、设施的日常疏通养护与防汛巡视检查，及时整改处置问题隐患，落实相关工作措施，并做好记录。

3.8.3  主动关注汛期天气变化情况、防汛防台预警信息与应急指令。本单位责任区域发生防汛防台突发事件，应立即组织抢险处置工作，并及时报告相关部门，同时配合做好新闻应对工作。

3.8.4  各抢险队伍应根据区建设管理委、区安质监站、区燃气所、区城市综合管理事务中心等单位的工作要求与指令，全力做好防汛防台应急抢险任务。

3.8.5  及时传递、上报责任区域受灾、救灾情况和相关统计数据。

4  应急响应分级与行动

4.1  级别划分

本预案应急响应级别按照区防汛指挥部公布的防汛防台灾害预警级别分为四级：Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）和Ⅳ级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

4.2  响应行动

各单位应按照四级响应标准行动要求，采取合理响应行动，切实做好防汛防台应急响应工作。应急响应一般逐级提升，区防汛指挥部有特别指令的，按指令执行。

4.2.1  Ⅳ级响应（蓝色响应）

（一）响应标准

区防汛指挥部发布启动防汛防台Ⅳ级响应行动指令。

（二）响应标准行动

（1）区建设管理委根据预案以及区防汛指挥部要求，加强汛情监测和防汛安全管理，视情组织开展防汛抢险救援和各项应急处置工作。各单位迅即组织力量全面开展防汛防台检查。

（2）安质监站通知权属单位加强对既有建筑玻璃幕墙的检查，督促施工企业落实建筑工地安全防护措施，加强脚手架、临时设施以及塔吊等施工机械设施设备的安全检查，及时处置临边洞口防护、临时用电等安全隐患。做好高空户外施工作业安全防范，防止高空坠落和坠物造成伤人损物。

（3）燃气所加强对燃气生产、储配、输配及经营站点的检查，督促相关企业加强安全防范工作。

（4）综管中心加强对地下空间以及道路照明灯杆的巡查。

4.2.2  Ⅲ级响应（黄色响应）

（一）响应标准

区防汛指挥部发布启动防汛防台Ⅲ级响应行动指令。

（二）响应标准行动

在落实Ⅳ级应急响应标准行动的基础上，做好以下工作：

（1）区建设管理委防汛防台领导小组总指挥、副总指挥到位形成指挥体系。防汛值班室加强值班，值班人员必须到岗到位，保持手机24小时常开。密切关注本区防汛防台动态，及时向有关领导和单位通报有关情况。

（2）各单位根据各自职责加强值班。保持通讯畅通，进一步检查落实各项防汛防台应急措施，组织防汛防台抢险队伍落实抢险车辆和物资，做好应对风、雨、雷造成灾害事故的各项准备。

（3）各单位及相关科室进一步加强巡查，对脚手架、施工工棚、燃气设施、路口灯杆等进行加固；做好地下空间排水、风口、架空线断裂等工作的检查；做好危棚简屋、工地临房人员的撤离准备，督促相关责任单位完善应急撤离通道等安全防护措施。必要时可对特定区域在建工地等采取暂停户外施工和人员撤离措施。

（4）各级抢险队伍进入临战状态。

（5）执行灾害事故快报制度，对暴雨、台风影响造成的事故、人员损伤、财产损失第一时间汇报上级领导部门。

4.2.3  Ⅱ级响应（橙色响应）

（一）响应标准

区防汛指挥部发布启动防汛防台Ⅱ级响应行动指令。

（二）响应标准行动

在落实Ⅲ级应急响应标准行动的基础上，做好以下工作：

（1）区建设管理委防汛防台领导小组总指挥、副总指挥按各自职责进入指挥岗位，利用会议、电话等各种形式进行防汛动员，下达指令。各单位班子成员和值班成员都必须到岗到位，按照区防汛指挥部的统一部署，抓紧检查落实各项防范措施。

（2）安质监站及时督促各在监在建工地暂停户外施工，负责通知相关建筑企业，对建筑工地工作人员和工地临时建筑内人员落实撤离、转移等措施（暴雨橙色预警除外）。并落实安全防范措施，尤其对塔吊、脚手架等设施设备进行加固或拆除，做好机械设备、临时设施、施工用电等危险源的监管控制。

（3）燃气所组织有抢险抢修队伍的单位进入应急处置状态，迅速组织巡检，在第一时间内完成应急抢修工作。

（4）综管中心应急备用抢险队伍集结待命，按照指令及时排除影响市民安全、交通等具有较大安全隐患的险情。及时处理倒伏路灯灯杆、损坏的照明路灯，抢修设备设施，尽快恢复使用。

4.2.4  Ⅰ级响应（红色响应）

（一）响应标准

区防汛指挥部发布启动防汛防台Ⅰ级响应行动指令。

（二）响应标准行动

在落实Ⅱ级应急响应标准行动的基础上，做好以下工作：

（1）区建设管理委防汛防台领导小组成员全部到岗到位，进入防汛防台抢险岗位，把防汛防台工作作为头等大事来抓。

（2）各单位按各自职责落实各项安全防范措施，按照区防汛指挥部和区建设管理委的指令集结抢险队伍、准备各类抢险设备和物资,随时听候调用和征用。进入应急处置状态，迅速组织巡检，在第一时间内完成应急抢修工作。

（3）安质监站迅速下达指令要求各建筑工地立即停止一切施工作业，对各类高架物进行全面检查，并做好井架、塔吊、人货梯等高大设备的检查加固工作，对活动房、工棚及脚手架等设施设备进行加固或拆除。同时，发布指令要求企业对施工现场宿舍内的人员进行撤离。各施工企业按照指令组建抢险队伍、准备各类抢险设备和物资，随时听候调用和征用。

（4）燃气所、综管中心等单位（行业）的专业抢险队伍组织巡查，并在第一时间内完成燃气设施、倒伏路灯灯杆、损坏的照明路灯、断裂的管线、堵住的排水管等设施设备的应急抢修工作，尽快恢复原本面貌。

4.3  响应结束

按照区防汛指挥部解除应急状态指令，相关单位转入常态管理。根据要求核实和统计所管辖范围内的受灾情况。

5  后期处置

5.1  善后处置

应急处置工作结束，各单位迅速采取措施，恢复正常生产工作秩序。

5.2  总结评估

遇重大防汛防台突发事件，各单位应在完成应急处置后3个工作日内向委防汛防台领导小组办公室报告工作情况，总结经验教训，提出改进工作建议、对策。

6  值班制度

（一）由办公室负责制定委机关防汛防台值班安排表。

（二）防汛期间实行领导带班24小时值班制度，确保防汛值班室24小时有值班人员在岗。

（三）防汛期间所有工作人员手机24小时开机，保持联络畅通，严阵以待，随时准备赶赴现场应对突发事件。

（四）值班人员必须坚守岗位，不得擅离职守。若有特殊情况不能按时值班，应事先向值班领导请假，并在交接工作完成后方可离开。值班时间内不得从事与防汛值班无关活动，严格履行交接班手续。

（五）认真做好值班记录。值班人员接发的电话、邮件，必须按要求做好记录，格式规范准确，内容简明扼要，传递和处理过程清晰有序。

（六）遇重大事项必须及时向领导请示汇报，不得缓报、瞒报、误报。

7  预案管理

7.1  预案解释

本预案由区建设管理委负责解释。

7.2  预案修订

区建设管理委根据实际情况，适时评估、修订本预案。下属各单位应结合实际情况制定本单位的防汛防台预案。

7.3  预案实施

本预案由区建设管理委组织实施，并自印发之日起生效，有效期3年。

附件：1.区建设管理委防汛指挥体系图

2.区建设管理委防汛领导小组名单